Práctica

Configuración Routing / resumen comandos

# Comandos Cisco (v1.7)

Para entrar en modo configuration:

#conf t

(config)#

Para guardar configuración:

# write mem

o

# copy running-config startup-config

### Habilitar IPv6 en una interfaz

Nota: Al configurar una dirección IPv6 en una interfaz, se habilita automáticamente IPv6 en esa interfaz. Lleva implícito el “ipv6 enable”

interface xxxxx

ipv6 enable

### 2.	Configurar una dirección (varias formas)

interface xxxxx

! Direccion General

ipv6 address X:X:X:X::X/<0-128>

! Dirección link-local

ipv6 address X:X:X:X::X

! Autoconfiguración

ipv6 address autoconfig

Ejemplo (Interfaz LAN doble-pila)

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:123:1::2/64

### Habilitar routing IPv6 en IOS

! activate IPv6 unicast routing

ipv6 unicast-routing

! activate IPv6 Cisco Express forwarding

ipv6 cef

### Configurar rutas estáticas

! sintaxis

! ipv6 route prefix/prefixlen {next-hop-ipv6-

! address | interface-type interface-number}[admin-distance]

! use ::/0 for default route

ipv6 route ::/0 2001:db8:10a:1001::1

### Routing (OSPFv3)

! “1” is the process ID

ipv6 router ospf 1

router-id 2.2.2.2

| interface Ethernet0/0 ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64 ipv6 ospf 1 area 0 ! interface Ethernet0/1 ipv6 address 2001:db8:1:2::2/64 ipv6 ospf 1 area 1 ! |  |
| --- | --- |

### Redistribución (OSPFv3) direcciones Loopback

Hay varias maneras de conseguir esto:

1. Redistribución

Router(config)# ipv6 router ospf 1

Router(config-rtr)# redistribute connected --> LOOPBACK

Router(config-rtr)# redistribute static  ---> Configuradas Estaticas

Nota: Las rutas de una interfaz solo se anunciarán si la interfaz está levantada, o si se añade su dirección a la table de routing, por ejemplo introduciendo una ruta estática.:

Router1(config)# ipv6 route 2001:DB8:CAFE:A::/64 null 0

2. Incluyéndola en OSPFv3 con passive:

Router(config)# interface loopback0

Router(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

Router(config-if)# exit

Router(config)# ipv6 router ospf 1

Router(config-rtr)# passive-interface loopback 0

### Routing (EIGRP)

!

ipv6 router eigrp 100

no shutdown

eigrp router-id a.b.c.d

!

interface Ethernet0/0

ipv6 address 2001:db8:c18:1::1/64

ipv6 eigrp 100

### Redistribución (EIGRP) direcciones Loopback

### Router(config)# ipv6 router eigrp 100

Router(config-rtr)# redistribute connected --> LOOPBACK

Router(config-rtr)# redistribute static  ---> Configuradas Estáticas

Nota: Las rutas de una interfaz solo se anunciarán si la interfaz está levantada, o si se añade su dirección a la table de routing, por ejemplo introduciendo una ruta estática.:

Router1(config)# ipv6 route 2001:DB8:CAFE:A::/64 null 0

### Routing (BGP): eMBGP Peering

router bgp <my-as-number>

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

bgp router-id a.b.d.f

neighbor X:X:X:X::X remote-as <neighbor-as>

address-family ipv6 unicast

neighbor X:X:X:X::X activate

network 2001:db8::/32

no synchronization

exit

### Routing (BGP): iMBGP Peering

Nota: Para los peerings iMBGP, debes especificar la dirección IPv6 utilizada para las actualizaciones de routing BGP

router bgp <my-as-number>

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

bgp router-id a.b.d.f

neighbor X:X:X:X::X remote-as <my-as-number>

neighbor X:X:X:X::X update-source Loopback 0

address-family ipv6 unicast

neighbor X:X:X:X::X next-hop-self

neighbor X:X:X:X::X activate

no synchronization

exit

### Routing (BGP): “Inyectar” prefijos IPv6 en BGP

Router(config)# ipv6 route 2001:DB8:CAFE:1::/64 Null0

Nota: Recordar que solo se pueden anunciar las rutas que existan en la tabla de ruteo propia. Si una ruta no existe hay que “instalarla” en la tabla de rutas.

Router(config)# router bgp 65152

Router(config-router)# address-family ipv6 unicast

Router(config-router-af)# network 2001:DB8:CAFE:1::/64

### Políticas de filtrado de routing

! Ejemplo sencillo

! SALIDA: Permito solo mi prefijo asignado 2001:db8::/32

! ENTRADA:

router bgp <my-as-number>

neighbor X:X:X:X::X remote-as <neighbor-as>

!

address-family ipv6

neighbor X:X:X:X::X activate

neighbor X:X:X:X::X route-map TRANSITO1_in in

neighbor X:X:X:X::X route-map TRANSITO1_out out

exit-address-family

!

ipv6 prefix-list MI_prefijo_1 seq 5 permit 2001:db8::/32

!

!Filtros típicos de entrada, se puede usar otra lista más restrictiva

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 3 deny 3FFE::/16 le 128

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 5 deny 2001:DB8::/32 le 128

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 10 permit 2002::/16

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 15 deny 2002::/16 le 128

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 20 deny ::/8 le 128

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 25 deny FE00::/9 le 128

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 30 permit FF00::/8 le 128

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 35 permit ::/0 le 48

ipv6 prefix-list global_ipv6 seq 40 deny ::/0 le 128

!

route-map TRANSITO1_out permit 10

match ipv6 address prefix-list MI_prefijo_1

!

route-map TRANSITO1_in permit 10

match ipv6 address prefix-list global_ipv6

### Aplicar reglas filtrado a la sesión BGP

Se puede hacer de manera "suave" de una de las dos siguientes maneras:

clear bgp ipv6 unicast soft {in|out}

clear bgp ipv6 unicast external {in|out}

De una manera más brusca, echando abajo la sesión BGP y volviendo a levantarla:

neighbor shutdown 
	no neighbor shutdown

### Comandos show

Interfaces IPv6:

show ipv6 interface

Rutas estáticas IPv6:

show ipv6 route

Comandos OSPF IPv6:

show ipv6 ospf

show ipv6 ospf neighbor

show ipv6 ospf interface

show ipv6 ospf database

show ipv6 route

show ipv6 route ospf

Comandos EIGRP IPv6:

show ipv6 eigrp neighbor

show ipv6 protocols

show ipv6 eigrp topology all-links

show ipv6 eigrp interfaces detail

show ipv6 route eigrp

Comandos BGP IPv6:

show bgp ipv6

show bgp ipv6 unicast summary

show bgp ipv6 unicast neighbors

show ipv6 route summary

show bgp ipv6 unicast neighbors <neigh_ipv6_addr> advertised-routes

show bgp ipv6 unicast neighbors <neigh_ipv6_addr> routes

! El siguiente comando necesita inbound soft-reconfiguration

! Aumenta el uso de memoria porque se almacenan los updates recibidos

! R(config-router-af)#neighbor <neigh_ipv6_addr> soft-reconfiguration in

show bgp ipv6 unicast neighbors <neigh_ipv6_addr> received-routes

### Configurar un túnel

Configurar un túnel IPv6 in IPv4 (puede ser ipv6ip o GRE, hay que elegir uno)

interface tunnel x

tunnel source (interface_type number | ipv4_address)

tunnel destination <ipv4_address>

ipv6 address X:X:X:X::X/<0-128>

! ipv6ip for direct tunneling

tunnel mode ipv6ip

! gre for GRE encapsulation

tunnel mode gre ip

Configurar un túnel IPv6 in IPv6 (puede ser ipv6ip o GRE, hay que elegir uno)

interface tunnel x

tunnel source (interface_type number | ipv6_address)

tunnel destination <ipv6_address>

ipv6 address X:X:X:X::X/<0-128>

! ipv6ip for direct tunneling

tunnel mode ipv6

! gre for GRE encapsulation

tunnel mode gre ipv6

### Access Control Lists (ACL)

ipv6 access-list vty-ipv6

permit tcp 2001:db8:0:401::/64 any eq telnet

deny ipv6 any any log-input

### Aplicar una ACL a una interfaz

ipv6 traffic-filter <acl_name> in | out

### Restringiendo el acceso al router

ipv6 access-class <acl_name> in | out

### Aplicar una ACL para filtrar tráfico de debug

debug ipv6 packet [access-list <acl_name>] [detail]